ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К КУЛОНОМЕТРУ WTD-Н2О

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Питание | 230В; 35ВА; 50Гц |
| Размер | 340x190x60 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| При измерении влагосодержания: |
| Диапазон измерения | 0,1 ……….99999,9µг |
| Рабочий диапазон | 1µг ……….50000 µг |
| Титрационий ток | 1 ………300mA |
| Скорость титрирования | 0,05 ……..1,5мг/мин |
| Вывод результатов (ед. измерения) | µг; ppm; % |
| Масса пробы | 0,02…2г |
| Погрешность: -содержание воды в пробе до 1мг -содержание води в пробе более 1мг | не более чем ±5 µг не более чем ±0,5% |
| Объем титрационной ячейки | 200мл |

Спецификация на поставку кулонометра WTD-Н2О (в расчете на 1 год работы)

| Название | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Кулонометр WTD для определения влагосодержания, в наборе* | ед. | 1 |
| Запасная ячейка (тип А,Б) для определения воды, в комплекте** | ед. | 1 |
| Программа для ПК для сбора данных | ед. | 1 |
| Hydranal-Water Standart 0,1(10х4ml) | ед. | 1 |
| Католит Акватитрон К | 50г | 1 |
| Анолит Акватитрон РF | 1л | 1 |
| Дополнительный перемешивающий магнитный элемент, длиной 30мм, покрытый тефлоном для Н2О |  | 1 |

*Набор: прибор WTD-Н2О, кабели (3ед.), ячейка СТ для титрирования Н2О в комплекте**, транспортный чемодан.

**Комплект ячейки: ячейка - 1, электрод рабочий -1, электрод индикаторный -1, магнитный элемент -1, крышка -1, прокладки резиновые -5 ед.

Возможность выбора ячейки

ячейка без диафрагмы (тип А)

ячейка с диафрагмой (тип Б)